Protokół komunikacji z procesorem będącym interfejsem z pamięcią SRAM.

Komendy wysyłane do mikrokontrolera w formacie ASCII „komenda -opcja1 parametr1 -opcja2 parameter2 … \r\n”

Przykładowe komendy oraz opcje:
- write
  - -a adres, parametr: adres w formacie hex 0x..
  - -d dane, parametr: dane w formacie hex 0x..
Komenda zapisuje ciąg danych zaczynając od adresu a
- read
  - -a adres, parametr: adres w formacie hex 0x..
  - -n ilość danych do odczytu, parametr: liczba w formacie hex 0x..
Komenda nakazuje rozpoczęcie czytania danych o ilości ‘n’ od adresu ‘a’. Dane zwracane są w formacie hex zakodowanym ASCII (0x..)
- disable
  - -s state, parametr: on/off
Komenda właczajaca/ wyłaczająca wyjścia
- standby
  - -s state, parametr: on/off
Komenda właczajaca/ wyłaczająca stan standby

Przykładowa komenda oraz odpowiedź:

Komenda:
Read -a 0x00 -n 0x05\r\n

Odpowiedź:
0x01 0x04 0xaa 0xff 0xa5